# ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

| Ονοματεπώνυμο: |  |
| --- | --- |
| ΑΜ: |  |
| Ομάδα: |  |

## Μοναδιαία κρουστική ακολουθία

Ακολουθεί παράδειγμα κώδικα σε MATLAB που υλοποιεί τη μοναδιαία κρουστική ακολουθία. Προγραμματίστε τον κώδικα και απεικονίστε την ακολουθία για -10<n<10.

.

- Η εντολή length(n) μας επιστρέφει το μήκος του n

- Η εντολή find(n==0) μας επιστρέφει το δείκτη στον οποίο το n παίρνει μηδενική τιμή (κέντρο)

- Η εντολή zeros(1,m) μας επιστρέφει ένα διάνυσμα με διάσταση 1 x m με μηδενικές τιμές

- Η εντολή d(k)=1 τοποθετεί μια μονάδα στην θέση k στον πίνακα d

- Η εντολή axis([-12 12 -2 2]) επανακαθορίζει τα όρια στους άξονες

## Μοναδιαία βηματική ακολουθία

Ακολουθεί παράδειγμα κώδικα σε MATLAB που υλοποιεί τη μοναδιαία βηματική ακολουθία. Προγραμματίστε τον κώδικα και απεικονίστε την ακολουθία για -10<n<10.

## Εκθετική ακολουθία

Γράψτε κώδικα στο MATLAB που να δημιουργεί την εκθετική ακολουθία για

a=0.2 + (AM mod 4)/2, -12<n<12 και D=[-4,4]

Δημιουργήστε τη γραφική παράσταση της ακολουθίας και αντιγράψτε την παρακάτω

### ΚΩΔΙΚΑΣ

### ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

## Ημιτονοειδής ακολουθία

Γράψτε κώδικα στο MATLAB που να δημιουργεί την ημιτονοειδή ακολουθία για

φ=π/(3+ΑΜ mod 4), -10<n<10 και f=0

Δημιουργήστε τη γραφική παράσταση της ακολουθίας και αντιγράψτε την παρακάτω.

### ΚΩΔΙΚΑΣ

### ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

## Μετατόπιση

Να γραφεί ο κώδικας στο MATLAB που να δημιουργεί τη μετατοπισμένη μοναδιαία βηματική ακολουθία

u[n-(2+AM mod 4)], για -20<n<20

Να γραφεί ο κώδικας στο MATLAB που να δημιουργεί τη μοναδιαία βηματική ακολουθία υπό τη μορφή συνάρτησης και να δημιουργηθεί και απεικονιστεί με γράφημα η μετατοπισμένη μοναδιαία ακολουθία.

### ΚΩΔΙΚΑΣ

### ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

## Μετατόπιση και απλές πράξεις ακολουθιών

- Να σχεδιαστεί η ακολουθία x[n]=u[n]-u[n-(3+AM mod 4)], όπου u[n] η μοναδιαία βηματική ακολουθία. Πόσες είναι οι μη μηδενικές τιμές της ακολουθίας αυτής;

- Να σχεδιαστεί η ακολουθία x[n]=u[n-(3+AM mod 4)]+δ[n], όπου u[n] η μοναδιαία βηματική ακολουθία και δ[n] η διακριτή κρουστική ώση. Ποια τιμή έχει η x[n] για n=0;

- Να σχεδιαστεί η ακολουθία x[n]=u[n+(2+AM mod 4)]-u[n-(2+AM mod 4)], όπου u[n] η μοναδιαία βηματική ακολουθία. Για ποιες τιμές του n η ακολουθία x[n] έχει μη μηδενικές τιμές;

### ΚΩΔΙΚΑΣ